## Slide 1: Naprendszer Szimuláció Exobolygókkal
Belső témavezető:
Dr. Horváth Győző
Tanszékvezető egyetemi docens (ELTE IK)
Nyírő Levente
Programtervező informatikus MSc
Külső témavezető:
Zvara Zoltán
Programtervező informatikus MSc (ELTE IK)
2025
Bevezetés
Cél: Interaktív, valósághű Naprendszer-modell webes környezetben
Motiváció
  Háromdimenziós vizualizációk modern webfejlesztésben és optimalizálása
  Oktatási és tudományos alkalmazások lehetőségei

## Slide 2: Naprendszer Szimuláció Exobolygókkal
Bevezetés
Cél: Interaktív, valósághű Naprendszer-modell webes környezetben
Motiváció
  Háromdimenziós vizualizációk modern webfejlesztésben és optimalizálása
  Oktatási és tudományos alkalmazások lehetőségei
Belső témavezető:
Dr. Horváth Győző
Tanszékvezető egyetemi docens (ELTE IK)
Nyírő Levente
Programtervező informatikus BSc
Külső témavezető:
Zvara Zoltán
Programtervező informatikus MSc (ELTE IK)
2025
Témaválasztás
Nyírő Levente
Programtervező informatikus MSc
Kihívások
  Teljesítményoptimalizáció komplex 3D modelleknél
  Valósághű bolygómozgások (elliptikus pályák, tengelyferdeség)
Exobolygók dinamikus generálása
Hőmérséklet-becslés Lagrange-interpolációval

## Slide 3
Témaválasztás
Kihívások
  Teljesítményoptimalizáció komplex 3D modelleknél
  Valósághű bolygómozgások (elliptikus pályák, tengelyferdeség)
Exobolygók dinamikus generálása
Hőmérséklet-becslés Lagrange-interpolációval
Bevezetés
Alapfunkciók
Bolygó követés, kamerakezelés
Bolygó hozzáadása és törlése
Elliptikus pályák megjelenítése és elrejtése
Valós idejű teljesítménymérés
  FPS-, CPU-, GPU-, memóriamérés
Adatkezelés: külső API-ból helyi JSON fájlban való eltárolás
Cél: Interaktív, valósághű Naprendszer-modell webes környezetben
Motiváció
  Háromdimenziós vizualizációk modern webfejlesztésben és optimalizálása
  Oktatási és tudományos alkalmazások lehetőségei

## Slide 4
Alapfunkciók
Bolygó követés, kamerakezelés
Bolygó hozzáadása és törlése
Elliptikus pályák megjelenítése és elrejtése
Valós idejű teljesítménymérés
  FPS-, CPU-, GPU-, memóriamérés
Adatkezelés: külső API-ból helyi JSON fájlban való eltárolás
Témaválasztás
Technológiák
Kihívások
  Teljesítményoptimalizáció komplex 3D modelleknél
  Valósághű bolygómozgások (elliptikus pályák, tengelyferdeség)
Exobolygók dinamikus generálása
Hőmérséklet-becslés Lagrange-interpolációval

## Slide 5
Technológiák
Alapfunkciók
Bolygó követés, kamerakezelés
Bolygó hozzáadása és törlése
Elliptikus pályák megjelenítése és elrejtése
Valós idejű teljesítménymérés
  FPS-, CPU-, GPU-, memóriamérés
Adatkezelés: külső API-ból helyi JSON fájlban való eltárolás
Architektúra
Angular a strukturáltság, ThreeJS a 3D teljesítmény miatt
Terhelés mérése: Chrome DevTools + ThreeJS stats.js
Optimalizációk
  WebWorker - Számítások kiszervezése mellékszálra
  GPU gyorsítás - InstancedMesh, LOD (Level of Detail)
  Memóriakezelés – Dinamikus textúrabetöltés

## Slide 6
Architektúra
Angular a strukturáltság, ThreeJS a 3D teljesítmény miatt
Terhelés mérése: Chrome DevTools + ThreeJS stats.js
Optimalizációk
  WebWorker - Számítások kiszervezése mellékszálra
  GPU gyorsítás - InstancedMesh, LOD (Level of Detail)
  Memóriakezelés – Dinamikus textúrabetöltés
Technológiák
Kutatási kérdések
Hogyan javítható a renderelési teljesítmény?
A módszer milyen teljesítménybeli eredményeket hoz?
Valósághű fény-árnyék szimuláció létrehozása

## Slide 7
Kutatási kérdések
Hogyan javítható a renderelési teljesítmény?
A módszer milyen teljesítménybeli eredményeket hoz?
Valósághű fény-árnyék szimuláció létrehozása
Architektúra
Angular a strukturáltság, ThreeJS a 3D teljesítmény miatt
Terhelés mérése: Chrome DevTools + ThreeJS stats.js
Optimalizációk
  WebWorker - Számítások kiszervezése mellékszálra
  GPU gyorsítás - InstancedMesh, LOD (Level of Detail)
  Memóriakezelés – Dinamikus textúrabetöltés
Mérési eredmények
A fenti tesztek Apple Macbook M1-es rendszeren a program 5x futtatott átlagolt változatát ábrázolják

## Slide 8
Mérési eredmények
A fenti tesztek Apple Macbook M1-es rendszeren a program 5x futtatott átlagolt változatát ábrázolják
Kutatási kérdések
Hogyan javítható a renderelési teljesítmény?
A módszer milyen teljesítménybeli eredményeket hoz?
Valósághű fény-árnyék szimuláció létrehozása

## Slide 9
Mérési eredmények
FPS
  stabil 60 workerrel
  30-40 anélkül
RAM
  Átlagosan 25 MB workerrel
  Kb. 300 anélkül
GPU
  3-10% workerrel
  20-65% anélkül
CPU
  Átlagosan 90% workerrel
  Kb. 75-80% anélkül
A fenti tesztek Apple Macbook M1-es rendszeren a program 5x futtatott átlagolt változatát ábrázolják
Kihívások
Kamera mozgásának a szakadozása
  Linear interpolation (LERP) a kamera mozgatásánál
API függőség
  Helyi adattárolás biztonsági mentésként

## Slide 10
Kihívások
Kamera mozgásának a szakadozása
  Linear interpolation (LERP) a kamera mozgatásánál
API függőség
  Helyi adattárolás biztonsági mentésként
Mérési eredmények
FPS
  stabil 60 workerrel
  30-40 anélkül
RAM
  Átlagosan 25 MB workerrel
  Kb. 300 anélkül
GPU
  3-10% workerrel
  20-65% anélkül
CPU
  Átlagosan 90% workerrel
  Kb. 75-80% anélkül
Továbbfejlesztési lehetőségek
Reszponzivitás: Mobiloptimalizálás és VR támogatás
Fizikai modellezés
  N-test probléma (gravitációs kölcsönhatások)
  Klímamodellek exobolygókon
AI integráció: stabil bolygórendszerek generálása machine learninggel

## Slide 11
Továbbfejlesztési lehetőségek
Reszponzivitás: Mobiloptimalizálás és VR támogatás
Fizikai modellezés
  N-test probléma (gravitációs kölcsönhatások)
  Klímamodellek exobolygókon
AI integráció: stabil bolygórendszerek generálása machine learninggel
Kihívások
Kamera mozgásának a szakadozása
  Linear interpolation (LERP) a kamera mozgatásánál
API függőség
  Helyi adattárolás biztonsági mentésként
Konklúzió
Elért eredmények
  Optimalizált, interaktív 3D modell valós csillagászati adatokkal
  Bizonyított teljesítményjavulás (FPS, erőforrásigény)
    Több szálon való futtatás hasznossága
  Nyílt forráskódú modell oktatási célokra

## Slide 12
Konklúzió
Elért eredmények
  Optimalizált, interaktív 3D modell valós csillagászati adatokkal
  Bizonyított teljesítményjavulás (FPS, erőforrásigény)
    Több szálon való futtatás hasznossága
  Nyílt forráskódú modell oktatási célokra
Továbbfejlesztési lehetőségek
Reszponzivitás: Mobiloptimalizálás és VR támogatás
Fizikai modellezés
  N-test probléma (gravitációs kölcsönhatások)
  Klímamodellek exobolygókon
AI integráció: stabil bolygórendszerek generálása machine learninggel
Továbbfejlesztési lehetőségek
Reszponzivitás: Mobiloptimalizálás és VR támogatás
Fizikai modellezés
  N-test probléma (gravitációs kölcsönhatások)
  Klímamodellek exobolygókon
AI integráció: stabil bolygórendszerek generálása machine learninggel

## Slide 13: Köszönöm a figyelmet!
Konklúzió
Elért eredmények
  Optimalizált, interaktív 3D modell valós csillagászati adatokkal
  Bizonyított teljesítményjavulás (FPS, erőforrásigény)
    Több szálon való futtatás hasznossága
  Nyílt forráskódú modell oktatási célokra